## Slide 1: WSF Spiralsieblösungen Materialeigenschaften
Juli 2016

## Slide 2
PET
PPS
PEEK
PA
Teflonummantelt
Sonder-Qualitäten
Spiralsieb - Materialien

## Slide 3
PET - Standard Polyester
Hohe Bruchfestigkeit und Formbeständigkeit
Geringe Wasseraufnahme
Hohe Steifigkeit und Festigkeit
Hohe Abriebbeständigkeit
Bis 150°C Trockenhitze gut beständig
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 4
PET >>> Standard
>>> HS - höher Hydrolysebeständig
>>> Lebensmittel
PET Spiralmonofilamente
Flach
0,35x0,70 / 0,38x0,58 / 0,43x0,70 / 0,52x0,88 mm
Rund
Ø 0,40 / 0,55 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,05 / 1,20 / 2,00 mm
Verarbeitung
PET Materialgüte

## Slide 5
PPS - Hochtemperaturkunststoff
Hohe Dimensionsstabilität
Geringe Wasseraufnahme
Dauereinsatz je nach Belastung bis 190°C möglich
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 6
PPS >>> Standard
>>> Lebensmittel
PPS Spiralmonofilamente
Ø 0,60 / 0,70 / 0,90 / 1,00mm
Verarbeitung
PPS Materialgüte

## Slide 7
PEEK - Hochtemperaturkunststoff
Beständig gegen organische und anorganische Chemikalien
sehr hohe Hydrolysebeständigkeit bei extremen Temperaturen (bis 250°C)
Sehr hohe Dauertemperaturbeständigkeit
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 8
PEEK >>> sehr hohe Hydrolysebeständig
PEEK Spiralmonofilamente
Ø 0,60 / 0,70 / 0,90mm
Verarbeitung
PEEK Materialgüte

## Slide 9
PA - Polyamid
Beständig im alkalischen Medium
Sehr abriebbeständig
Sehr zäh
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 10
PA 6.6 / 6.10
PA Spiralmonofilamente
Ø 0,60 / 0,90mm
Verarbeitung PA Materialgüte

## Slide 11
PTFE -Teflon (Ummantelung)
Extreme Beständigkeit in niedrigen
sowie hohen Temperaturen (keine Versprödung von -200°C bis +260°C Langzeit, 300°C Kurzzeit)
Beständigkeit gegen alle Lösungsmittel,
sowie gegen aggressive Chemikalien
Glatte, gleitfähige Oberfläche –
keine Haftungsfähigkeit jeglicher Fremdstoffe
UV-beständig
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 12
PTFE
PTFE Spiralmonofilamente
Ø 0,75mm
Verarbeitung
PTFE Materialgüte

## Slide 13
PET-Teflon Blend
Ähnliche Eigenschaften wie PET
Wärmebeständigkeit trocken 160°C
Wärmebeständigkeit feucht 140°C
Durch den Fluorpolymergehalt (PTFE,ETFE,FEP) verbesserte antihaft Eigenschaft.
Neigt weniger zu verschmutzen
Leichte Reinigung
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 14
Teflon Spiralmonofilamente
PET Material mit PET Ø 0,55/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00/1,05/1,2mm Teflonanteil 0,43x0,70 mm
PET(Teflon +)
mit max. 16% Teflonanteil Ø 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,05/1,2mm
(optional wäre dies auch in Flach möglich)
Sonderqualitäten

## Slide 15
Antistatisch
Bicomponetes Material bietet die beste Verbindung der Hülle mit dem Kern.
Kern aus PET hydrolysestabilisiert, Hülle aus ableitfähigem blend.
Elektrischer Widerstand befindet sich im Bereich bei 106 Ohm.
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 16
Antistatisch
Antistatische Spiralmonofilamente
Ø 0,55 / 0,70mm
Sonderqualitäten

## Slide 17
PET Metallumzwirnt
PET hydrolysestabilisiert Monofilament mit Edelstahllitze umzwirnt dadurch elektrisch leitfähig.
Durch metallische Leitern im 1-2stelligem Ohm-Bereich um mehrere Potenzen niedriger als ableitfähiger Kunststoff.
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 18
Metallumzwirnt
Metallumzwirnte Spiralmonofilamente
Ø 0,70mm
Sonderqualitäten

## Slide 19
Q - Material
PET mit Silikonbeimischung
Besonders Abriebfest durch hydrophile Substanzen
Sehr gut mit Hochdruck zu reinigen.
Chemische und physikalische
Eigenschaften

## Slide 20
Q-Material
Q-Material Spiralmonofilamente
Ø 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,0 / 1,05 / 1,2mm
Sonderqualitäten